## Slide 1: 3D-Druck
Lernfeld 2 (IT-Systeme) f. Fachinformatiker

## Slide 2: Was wird heute schon mit 3D Druckern produziert?
Baustoff-Drucker
  Gebäude/ -Teile und andere Bauwerke
  Kleine und große Architekturmodelle
Metall- und Keramikdrucker
  Flugzeug- / Autoteile
  Forschung und Entwicklung
  Medizinische Geräte
  Prothesen
  Zahnersatz
Lebensmittel
  Fleisch und Fleischersatzprodukte
  Weiche Lebensmittel
Polymerdrucker
  Schichtweiser Filament-Druck (FDM)
  Kunstharzdruck/Stereolithografie (SLA)

## Slide 3: Anwendungen von Filament-Druckern
Ersatzteile / Zubehörteile
  Zahnräder
  Ösen / Verbinder
Werkzeuge
Haushaltsgegenstände
  Behälter / Boxen, Gläser, Schüsseln
  Besteck
  Haken, Halter
  Türgriffe
Büroutensilien
  Kabelclips
  Bürozubehör
Schilder
Architektur- und andere Modelle

## Slide 4: Aufbau eines 3D-Druckers
Druckkopf
  Filamentzuführung mit Motor
  Extruder mit Heizung
  Düse (Nozzle)
Basisplatte
  Auch Druckplatte oder Baseplate genannt
  Wird beheizt (je nach Druckmaterial)
  Meist auch in einer Achse beweglich
Servomotoren und Steuerung m. Bedienfeld

## Slide 5: Workflow beim 3D-Druck
Erzeugen eines bearbeitbaren 3D-Modells mit einer 3D-CAD-Software
Export als vereinfachtes 3d- Transferformat (.stl oder .3mf)
Slicer importiert .stl und wandelt in eine "ge-slice-te" und parametrisierte Druckerdatei (G-Code)
Erstellung in Fusion 360, Onshape, TinkerCAD oder FreeCAD
Vektorbasiertes Dateiformat (z.B. .dwg .f3d oder .dxf)
Aus dem 3D-CAD-Programm exportiertes, in Dreiecke zerlegtes 3D-Objektformat
.stl und .3mf (moderner) sind weitverbreiterter Standard
Das "Slicer-Programm" verwandelt das 3D-Objekt in Schichten
Slicer verwendet dabei frei definierbare Parameter wie Material (Filament), Schichtdicke, Farbe, Auflösung, Platzierung
Bekannte Slicer sind Cura, Prusa Slicer oder Bambu Studio
3D-Druck der vom Slicer erzeugten Steuerdatei (G-Code-Datei)
Komplexe geometrische Strukturen möglich
Mathematische Objektfunktionen (z.B. Subtraktion) möglich
Werden auf den Standardplattformen als Downloadformat verwendet:
Drucker empfängt die vom Slicer erzeugte G-Code-Datei, kalibriert sich und druckt diese Schicht für Schicht aus
Bei "frei schwebenden" Teilen (z.B. Brücke) werden bei Bedarf Hilfsstrukturen / Stützen gedruckt, die nach dem Druck entfernt werden
Thingiverse.com
Printables.com
Makerworld.com
3D-CAD
Slicer

## Slide 6: Filament Druckertypen und Ausstattung
Druckkopf-Aufhängung
  CoreXY – Drucker bewegen einen Druckkopf in X- und Y-Richtung, beide Achsen sind fest mit dem Rahmen verbunden. Mechanisch aufwändiger, aber platzsparender.
  Bedslinger – Drucker bewegen die Basisplatte auf einer (oder sogar zwei) horizontalen Achse (z.B. Y-Achse) hin und her. Der Druckkopf fährt dann auf der X-Achse. Nachteil ist die höhere bewegte Masse, Vorteil die einfachere Konstruktion.
  Beide Druckertypen benötigen noch eine dritte Z-Achse für die Höhensteuerung zwischen Druckkopf und Druckbett.
Offen- / Geschlossen
  Geschlossene Drucker (meist CoreXY) sind geschützter (äußere Einwirkungen beim Drucken und Staub bei der Lagerung) und können konstantere Temperaturen im Druckraum halten.
  Möglichkeit der Schallisolierung und der Luftfilterung.
  Offene Drucker sind einfacher aufgebaut und normalerweise kostengünstiger.
Single- oder Multicolor
  Multicolor-Drucker können während des Drucks automatisch das Filament wechseln, die Wechselsysteme verursachen natürlich höhere Kosten. Während des Drucks entsteht auch mehr Abfall.
Online- / App-Anbindung
  Online-, bzw. App-Anbindung ermöglicht Remote-Drucken und das Hochladen von Druckdateien, einige Drucker (z.B. Bambu Lab X1c) haben sogar eine eingebaute Cam, womit man den Druckvorgang kontrollieren / streamen kann.

## Slide 7: Beliebteste Materialien beim Filament-3D-Druck
PLA
  Polyactric Acid (nicht aus Erdöl)
  Geringe Schmelztempertur
  Preiswert
  Wenig Druckemissionen
  Nachhaltig / biologisch abbaubar
  Lebensmittelecht
  Unproblematisch beim Drucken
PETG
  Polyethylenterephthalat (PET), meistverwendeter Kunststoff der Welt, bekannt von PET-Flaschen
  Hohe Schmelztemperatur
  Widerstandfähiger als PLA
  Unproblematisch beim Drucken
  Filament stärker hygroskopisch als die beiden anderen Materialien
ABS
  Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (von LEGO-Steinen bekannt)
  Höhere Schmelztemperatur
  Unangenehme Emissionen
  Widerstandfähiger als PLA
  Problematischer zu Drucken, weil es sich bei Temperaturänderungen verziehen kann

## Slide 8: Links zum Thema
Hersteller
  https://bambulab.com/de
  https://www.prusa3d.com/de/
3D Modelle zum Download
  https://www.thingiverse.com/
  https://cults3d.com/de
  https://www.printables.com/de
  https://makerworld.com/en
3D CAD
  https://www.autodesk.com/de/products/fusion-360
  https://www.freecad.org/
  https://www.tinkercad.com/ (Webbasiert)
  https://www.onshape.com/de/ (Webbasiert)